Биатлон

младшая группа

Условия состязания

За наиболее короткое время робот должен, двигаясь по черной линии преодолеть

дистанцию и выполнить задания в контрольных зонах (сбить все мишени, привезти опре-

деленные мишени), не сдвинув при этом препятствия (столбы).

Игровое поле

1 Размеры игрового поля 2420х1000 мм.

2 Поле представляет собой белое основание с черной линией траектории шириной 40

3 Зона старта-финиша: размер 400х400 мм.

4 Контрольная зона: контрольные зоны I и II размером 400х400 мм каждая.

5 Мишень: банка диаметром 66 мм и высотой 123 мм (пустая банка от напитка 0,33).

6 Столб: банка одинакового размера с мишенью. Цвет столба - черный.

7 Отметка: круг диаметром 66 мм для установки столба или мишени. Отметки 2, 3, 4 -

используются для установки мишеней; 1, 5, 6, 7, 8 - для установки столбов.

8 Зона штрафа: прямоугольная область размером 200х100 мм.

Робот

1. Робот должен быть автономным.

2. Робот может быть собран из элементов любого образовательного конструктора

3 Сборка робота осуществляется в день соревнований. До начала времени сборки робота все части робота должны находиться в начальном состоянии (все детали отдельно). При сборке робота нельзя пользоваться инструкциями, как в письменном виде, так и в виде иллюстраций.

Для робота на базе Ардуино сборка не осуществляется.

Правила проведения состязаний

1. Каждая команда совершает по одной попытке в двух заездах. В зачет принимается суммарный результат попыток.

2. Продолжительность одной попытки составляет 2 минуты (120 секунд).

3. Робот стартует из зоны старта-финиша. До старта никакая часть робота не может выступать из зоны старта-финиша.

4. Движение роботов начинается после команды судьи и нажатия оператором кнопки RUN робота (или другой) или с помощью датчика.

5. Стартовав из зоны старта-финиша, робот проходит по порядку контрольные зоны I и II, следуя по черной линии, и финиширует, вступив в зону старта-финиша, при нарушении порядка прохождения этапов, робот снимается с попытки.

6. Если во время попытки робот съезжает с черной линии, т.е. оказывается всеми колесами с одной стороны линии, то он завершает свою попытку с фиксированием времени в 120 секунд.

7. Робот считается вступившим в зону старта-финиша, когда он полностью вступил в эту зону (т.е. никакая его часть не выходит за пределы зоны старта-финиша).

8. Мишень или столб считаются сбитыми, если банка сдвинута с отметки на 2 см и более.

Задания:

● Контрольная зона I: Сбить мишень с отметки 2.

● Контрольная зона II: Сбить обе мишени с отметки 3 и 4.

● Премиальное задание в контрольной зоне II: удерживая мишени с отметки 3 и 4, вступить вместе с ними в зону старта-финиша. Один раз успешно схваченные мишени считаются сбитыми. При удержании мишени должны находиться в вертикальном положении, касаться робота и поверхности поля.

Очки

Существуют очки за задания и очки за время, которые в сумме дают суммарные очки.

1. Очки за задания (максимальное количество 330 очков)

Эти очки даются за выполнение отдельных заданий:

● Сбивание мишени с отметки (одинаково для мишеней 2, 3 и 4): по 30 очков за каждую. ● Достижение зоны старта-финиша, удерживая мишени 3 и/или 4: по 120 очков за каждую.

2. Очки за время Присуждаемые очки за время равняются разнице между продолжительностью попытки (120 секунд) и временем в секундах, потребовавшимся для преодоления трассы от старта до финиша.

3. Штрафные очки Следующие действия считаются нарушениями:

● При движении по слалому робот сдвинул столб (50 штрафных очков за каждый столб). ● При движении в контрольной зоне I или II робот заехал колесом в зону штрафа, обозначенной прямоугольником 200х100 мм (50 штрафных очков за каждую зону).

Итоги подводятся для каждого вида конструкторов отдельно

Биатлон

(средняя и старшая группа )

Условия состязания

За наиболее короткое время робот должен, двигаясь по черной линии преодолеть дистанцию и выполнить задания в контрольных зонах (сбить мишени и привезти нужные мишени, которые находятся на подставках), не сдвинув при этом препятствия (столбы).

Игровое поле

1. Размеры игрового поля 2420х1000 мм.

2. Поле представляет собой белое основание с черной линией траектории шириной 40 мм. 3. Зона старта-финиша: размер 400х400 мм.

4. Контрольная зона: контрольные зоны I и II размером 400х400 мм каждая.

5. Мишень: банка диаметром 66 мм и высотой 123 мм (пустая банка от напитка 0,33).

6. Подставка: используется для установки на ней мишени и имеет размеры 200х100х100 мм, жестко фиксируются на поле.

7. Столб:

для средней категории -  банка одинакового размера с мишенью, установленные на поле;

для старшей категории - устанавливается на слаломе; используются 2 банки, поставленные одна на другую, жестко не фиксируются на поле.

8. Отметка: круг диаметром 66 мм для установки столба или мишени. Отметки 2, 3, 4 - используются для установки мишеней; 1, 5, 6, 7, 8 - для установки столбов.

Робот

1. Робот должен быть автономным.

2. Робот может быть собран из элементов любого образовательного конструктора

3. Сборка робота осуществляется в день соревнований. До начала времени сборки робота все части робота должны находиться в начальном состоянии (все детали отдельно). При сборке робота нельзя пользоваться инструкциями, как в письменном виде, так и в виде иллюстраций.

Для робота на базе Ардуино сборка не осуществляется.

Правила проведения состязаний

1. Каждая команда совершает по одной попытке в двух заездах. В зачет принимается суммарный результат попыток.

2. Продолжительность одной попытки составляет 2 минуты (120 секунд).

3. Робот стартует из зоны старта-финиша. До старта никакая часть робота не может выступать из зоны старта-финиша.

4. Движение роботов начинается после команды судьи и нажатия оператором кнопки RUN робота (или другой) или с помощью датчика.

5. Стартовав из зоны старта-финиша, робот проходит по порядку контрольные зоны I и II, следуя по черной линии, и финиширует, вступив в зону старта-финиша, при нарушении порядка прохождения этапов, робот снимается с попытки.

6. Если во время попытки робот съезжает с черной линии, т.е. оказывается всеми колесами с одной стороны линии, то он завершает свою попытку с фиксированием времени в 120 секунд.

7. Робот считается вступившим в зону старта-финиша, когда он полностью вступил в эту зону (когда никакая его часть не выходит за пределы зоны старта-финиша).

8. Мишень или столб считаются сбитыми, если банка сдвинута с отметки на 2 см и более.

Задания:

● Контрольная зона I:

Для средней категории -  Сбить мишень с отметки 2.

Для старшей категории - какую мишень сбить (1или 2) определяется  случайным образом перед сборкой робота в день соревнований

● Контрольная зона II: Сбить обе мишени с отметки 3 и 4.

● Премиальное задание в контрольной зоне II: удерживая мишени с отметки 3 и 4, вступить вместе с ними в зону старта-финиша. Мишень считается удерживаемой, если никакая её часть не касается поля, но касается робота. Один раз успешно схваченные мишени считаются сбитыми.

Очки

Существуют очки за задания и очки за время, которые в сумме дают суммарные очки.

1. Очки за задания (максимальное количество 330 очков) Эти очки даются за выполнение отдельных заданий.

● Сбивание мишени с подставки (одинаково для мишеней 1,2, 3 и 4): по 30 очков за каждую.

● Достижение зоны старта-финиша, удерживая мишени 3 и/или 4: по 120 очков за каждую.

2. Очки за время

Присуждаемые очки за время равняются разнице между продолжительностью попытки (120 секунд) и временем в секундах, потребовавшимся от старта до финиша.

3. Штрафные очки

Следующие действия считаются нарушениями.

● При движении по слалому робот сдвинул столб (50 штрафных очков за каждый столб)

Итоги подводятся для каждого вида конструкторов отдельно